# 具体明细及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内小间距LED屏（辅屏2块） | ▲1、显示尺寸(mm)：3840*2080mm； ▲2、像素点间距(mm)≤1.839mm； 3、像素点密度（Dots/m2)≥295664； ▲4、刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1；（需提供带有CNAS和CMA认证标识出具的检测报告复印件） ▲5、水平/垂直视角≥120°，发光中心距偏差≤1%；（需提供带有CNAS和CMA认证标识出具的检测报告复印件） 6、模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级，模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度等级P≤0.05，水平/垂直相对错位等级CS≤1.1%； 7、换帧频率≥50Hz，符合SJ/T 11141-2017标准； 8、整屏像素失控率≤1*10-6； 9、亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准； 10、按GB/T2423.2-2008标准试验，产品在-40℃-80℃存储72h后工作无异常，在-20℃-50℃环境下通电72h后可正常工作； 11、产品设计符合《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》，能力达到优秀级（CS4）等级； 12、防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求； 13、寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 14、内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 15、PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； 16、电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围1%-199%； 17、LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 18、支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%； 19、灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落； 20、支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min,使屏体从10%-100%逐步显示，提升产品稳定性； 21、具备划痕性能技术，表面硬度≥5H； 22、LED显示屏画面延迟≤500ns，画面信噪比≥60dB； 23、具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真； 24、能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级； 25、支持模组级LED灯防撞灯保护装置，具备防碰撞焊盘技术； 26、噪声：专业环境测试距离1m时，声压级≤5db； 27、支持SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复合视频信号/HDTV输入； 28、具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 29、峰值功耗≤260W/㎡，平均功耗90w/㎡； 30、显示屏通过冷热冲击、跌落测试、湿热测试、绝缘电阻试验、抗扰度试验； ▲31、需提供产品CCC认证，非OEM产品。 ▲32、原厂质保（年）：≥5年(提供原厂证明文件） | 15.98 | ㎡ |
| 2 | 控制接收卡 | 1、集成 8 个标准HUB320接口，免接HUB； 2、单卡输出 RGB 数据32组； 3、单卡带载像素为 512×512； 4、支持配置文件回读； 5、成熟的热备份和任意换卡； 6、支持温度监控； 7、支持网线通讯状态检测； 8、支持发送卡状态检测， 9、支持DVI信号检测 10、支持供电电压检测； 11、支持高灰度高刷新 | 40 | 块 |
| 3 | 二合一屏体控制器 | ▲1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 1.HDMI/DVI 视频输入。 2、HDMI 音频输入/外部音频输入。 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5、高位阶视频源带载能力：1440×900。 6、18bit 灰阶处理与显示。 7、一路光探头接口，根据环境光亮，对亮度进行有效调节。 8、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2 :2，YCrCb4:4:4。 9、标准 1u 机箱设计，独立供电。 10、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（为保证校正技术的专业性，须提供逐点亮色度校正专利证书及校正软件著作权复印件，加盖生产厂家公章） 11、为保证产品稳定性，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告，并加盖厂家鲜章纸质版复印件； 12、为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法专利证书纸质版复印件，并加盖生产厂家公章； | 2 | 台 |
| 4 | LED控制软件 | 1、具备高性能指标，便于操作。系统都能够将数据、图形、静态图片、动画和记分完全集成。 2、操作简便的数据模版可适用于任何地点的任何显示屏。能控制所选的显示屏播放完全相同或不同的内容。完全联网的各组件使操作简便灵活，有效减少操作人员的数量。 3、支持500+屏幕驱动芯片，适配数千种型号屏体，屏幕调试更简单， 支持视频、图片、文字、网页、Word、Excel、PPT、时钟、天气预报、环境信息等素材打造多样化播放场景。 | 1 | 套 |
| 5 | LED屏体开关电源 | 1、4.5V节能型 | 52 | 台 |
| 6 | LED显示屏智能配电柜 | 1、功率：20KW 2、电压:380V /220V 3、满足屏体需求；配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上有旋钮开关和信号指示灯等；配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；配电柜材质为冷轧钢板，外表喷塑，具备防水、防锈、防腐能力；支持手动控制/中控控制；所有硬件设备符合电子专业相关国家、达到配电系统及远程控制功能的国际标准。 | 1 | 台 |
| 7 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5 16G 1T 串口 小机箱 正版windows )21.5英寸显示器。 | 1 | 套 |
| 8 | 定制大屏安装结构、基础加固及装饰面修复 | 1、现场定制大屏安装结构，每块尺寸约为4.2米*3.33米，共两块 2、基础加固：龙骨+基础结构 3、实际尺寸以现场测量为准，此处为估算参考 | 27.97 | ㎡ |
| 9 | 屏体拼接钢结构加工及安装调试费 | 1、规格：钢框架结构含不锈钢装饰边框 2、辅屏2块 ，约3.84米高2.08米 3、实际尺寸以现场测量为准，此处为估算参考 | 16.69 | ㎡ |
| 10 | 主电缆 | 1、动力电缆5*6mm，实际用量请根据现场勘察情况确定。 | 30 | 米 |
| 11 | 电源线 | 1、电源线RVV3*2.5mm，实际用量请根据现场勘察情况确定。 | 200 | 米 |
| 12 | 控制线 | 1、六类网线，实际用量请根据现场勘察情况确定。 | 800 | 米 |
| 13 | 高清信号线 | 1、HDMI2.0,需在主席台后侧有线接入点。需满足系统各设备之间连接长度及数量要求. | 1 | 套 |
| 14 | SDI信号线 | 1、支持HD-SDI,支持3G-SDI | 150 | 米 |
| 15 | HDMI信号输出卡 | 1、可与原有高清矩阵切换器配套使用 | 2 | 张 |
| 16 | 高清摄像头 | ▲1、采用1/2.8英寸207万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，具有12X、20X两种光学变倍镜头选择，领先的自动聚焦技术，使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦，配置壁挂式安装架。 | 2 | 台 |
| 17 | 线阵列音柱（替换原拉声像音箱） | 1、16个2英寸单元组成的100厘米竖直线阵列，带恒定波宽*电路 2、覆盖角度：水平：150度 3、垂直可调：狭窄（narrow）=15度，宽广（broad）=40度 4、频率响应(-10dB) 80Hz-20kHz 5、灵敏度(SPL @1m) 96dB 6、功率(低阻) 325W 7、声压级 121dB(峰值127dB) 8、覆盖控制频率(±20度) 600HZ 9、安装 18个M6吊挂点，包含定制墙壁安装支架 | 4 | 只 |
| 18 | 线阵列音柱功率放大器 | 1、双通道数字功率放大器，内置分频、压限、均衡处理模块，立体声输出475瓦8欧，800瓦4欧，1000瓦2欧；单声道（桥接）输出1600瓦8欧，2000瓦4欧； 灵敏度1.4V；频率响应20Hz-20kHz；信噪比100dB；电压增益32.9dB。 | 2 | 台 |
| 19 | 数字单通道无线话筒 | 1、采用超心形动圈话筒头 2、可提供清晰的24位数字音频和可靠的射频性能。 3、不小于118 dB 动态范围 4、数字预测转换多样性 5、44 MHz 调谐带宽（因区域而异） 6、每个频带 32 个可用通道（因区域而异） 7、每个 6 MHz 电视波段多达 10 个兼容系统；每个 8 MHz 波段 12 个系统 8、易于通过红外扫描和同步将发射机与接收机进行配对 9、自动通道扫描 10、通过以太网端口连接多个接收机进行群组扫描和固件更新 11、每个44 MHz频段可同时运行最多32个系统 12、可使用软件，可进行严格的监督和实时控制 13、优雅和易用的界面，高对比度 LCD 菜单 14、安装有引导设置模式 | 8 | 套 |
| 20 | LED面光灯、耳光灯 | 1、光源: 200W高显指LEDCOB灯珠 2、电源电压: AC100~240V，50/60Hz 3、额定功率: 250W 4、光源寿命: 可达50000小时 5、显色指数: Ra（CRI）≥95，R9≥90,TLCI≥95 6、中心照度: 5米7385LUX（5600K，15°） 7、色温: 3200K,5600K可选或3000K-6000K色温可调（可按要求定制色温） 8、调光: 0~100%线性调光，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 9、通道模式: 1CH/2CH/4CH/5CH 10、控制面板: LCD显示屏+旋钮调光 11、光学: 15-60度线性电子变焦/手动变焦可选，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目 12、散热方式: 内置风扇散热 13、噪音: 1米噪音≤30db 14、温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度 15、控制模式: DMX有线.无线信号可选/手动控制 16、防护等级: IP20 17、灯体尺寸约为455*265*292MM（具体以现场测量为主） | 18 | 台 |
| 21 | 电脑灯控制台 | 1、采用酷睿I5/i7处理器，标配i5 CPU,SATA 120GB固态硬盘，≥4GB内存 2、支持中文菜单显示，内置多国语言 3、内置15.6寸高分辩率宽屏触摸屏 4、支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件 5、10个重放推杆，支持最少600个以上的程序重放；10宏功能按钮，可让你更快的操作控台 6、强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统 7、支持涂鸦式屏幕标识功能；快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用 8、支持Art-Net网络功能，可扩展64DMX输出线路 9、支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图 10、支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备，远程控制灯具 11、内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，可随时在控台上编灯库；内置Visualiser线条式灯光可视化软件，预编程想怎么编就怎么编 支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放 12、支持MA舞台3D软件和Wysiwyg软件，可实时模拟现场 内置UPS断电保护电源，能更好保存已做好的SHOW，不因为断电而丢失 ★13、含现场操作使用编程培训，培训课时：维保期内每学期不少于1天，并附操作手册、培训资料等。 | 1 | 台 |
| 22 | 机房抗静电地板 | 1、规格600*600*35mm全钢，钢板厚度下0.5上0.6mm，1.2mm防静电防火面层。面积约23.4平方，以实际测量为准。 | 1 | 项 |
| 23 | 备件 | 1、同型号同批次显示屏模组10张,同批次接收卡5张，开关电源5台。 | 1 | 套 |
| 24 | 集中控制系统软件程序调整 | 1、根据新增设备需要对原集中控制系统进行重新编程以满足快速便捷操作使用要求。 | 1 | 项 |
| 25 | 智能光束灯 | ▲1、通道模式：16CH/20CH/31CH; ▲2、光源：OSRAM SIRIUS HRI420W S; 3、灯泡色温：7400K ▲4、灯具输出光通量：12700lm; *10米照度：360000lx； 5、灯泡寿命：1500小时电压: 110-240V,50/60Hz;功率:550W显示: 寸彩屏显示；显示: 2.8寸触摸显示屏,可倒转180°;颜色盘:14个颜色+1个白光色片:特种耐高温原材料，颜色光亮鲜艳；固定图案盘: 6个图案+5个光束图案+3个彩色玻璃图案；棱镜1：1个16棱镜，一个双层棱镜（6棱镜+12棱镜）。光束角度:2.0°;一体折叠灯钩；调光: 0—100%机械调光, 6、支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能,检索复位; 7、定位技术：采用高精度磁电式定位系统，XY轴定位更精准，利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统,精度更高,性能可靠高;不受油烟、灰尘、自然光的干预影响； 8、USB:支持不通电的情况更改地址码,可做软件升级外置接口; 支持RDM协议，可通过控台远程智能更改地址码； 9、水平: 540°,解析度8/16Bit; 10、垂直: 270°,解析度8/16Bit; 11、IP防护等级: IP20; | 15 | 台 |
| 26 | 智能图案切割灯 | ▲1、专业的LED智能图案切割灯，LED光源 ； ▲2、通道模式: 37CH/41CH/50CH； ▲3、光源: 600W LED 白光模组； 4、色温: 7000K; 寿命: 20000小时； 5、灯具输出光通量: 23500lm; 10米照度(最小/最大光斑): 16300lux/1.2m, 600lux/8.5m; 电压: AC110-240V，50/60Hz; 功率: 800W; 显示: 2.8寸蓝色LCD显示屏,可倒转180°;颜色盘: 有7个固定色片+白光、CMY无极混色、CTO色温，2800-5600K线性可调; 6、固定图案盘: 8个图案+1个白光; 7、旋转图案盘: 6个可拆卸图案+1个白光; 8、旋转图案片直径27mm,图案有效直径21.5mm,图案片厚度1.1mm; 9、棱镜: 一个四棱镜，可正反旋转; 10、雾化: 线性雾化功能; 11、出光角度: 6-42°; 光圈: 机械式线性光圈，光斑大小可调; ▲12、切割: 四片式全程图形切割模块，切割图案可180°旋转; *调光: 0—100%机械调光； 13、定位技术：采用高精度磁电式定位系统，XY轴定位更精准，性能可靠; 14、USB: 支持不通电的情况操作菜单，可做软件升级外置接口; 15、频闪：支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能。 16、支持RDM协议，可通过控台远程智能更改地址码; 17、水平: 540°，解析度8/16Bit; 垂直: 270°，解析度8/16Bit; IP防护等级: IP20; | 8 | 台 |
| 27 | 单色LED液晶屏（横幅使用） | ▲1、尺寸约为11*0.8米，实际尺寸以现场测量为准，需要给出安装设计图 2、像数点间距4.75mm像素密度44320Dots/㎡ 3、单元板分辨率64*32=2048Dots 4、工作电压：220V，每平方单元板最大功率 ≤192W/㎡ 5、基色：单基色 6、LED驱动方式： 1/16扫描恒流驱动 7、最佳视距 ≥5m 使用环境室内 8、控制方式：同步/异步；显示控制方式：映射控制 9、刷新频率：≥120帧/秒；帧频：≥60帧/秒 10、亮度：≥700cd/m2；亮度调节方式：软件调节 11、灰度/颜色： 256级 12、最佳视角：±60度 13、有效通讯距离：120m以内 14、工作环境温度：-10℃～+45℃，相对湿度：15%-85% 15、软件：LED通用播放软件（MDK） 16、使用寿命 ≥10万小时，平均无故障时间 ≥1万小时 | 1 | 套 |
| 28 | 其他 | 1、会堂原显示系统设备和相关结构件拆除。 2、会堂灯光系统配电柜线路改造及开关硅箱柜的拆除。 3、会堂部分地插检测维修或改造。 4、所有设备的安装调试、货物包装运输、现场垃圾清理、使用培训等。 ★5、所有设备至少五年维保，并给出超过免费维保期后的维保费用及方案。 | 1 | 项 |